Panoramica generale dei prodotti per la campagna ESTATE 2017 - denominazioni di vendita applicabili

| JA-111ST-A | Rilevatore combinato fumo e calore bus |
| --- | --- |

| JA-151ST-A | Rilevatore combinato fumo e calore radio |
| --- | --- |

| JA-190Y | Modulo comunicatore GSM |
| --- | --- |

| PLV-JA111R | Custodia per JA-111R |
| --- | --- |

| JA-110Z-D | Modulo 8 terminali bus multi-posizione |
| --- | --- |

| JB-150N-HEAD | Attuatore valvola radio |
| --- | --- |

| JB-VA78/16/26/80 | Adattatori valvola tipo VA78/16/26/80 |
| --- | --- |

| JA-100K | Centrale con comunicatore LAN integrato |
| --- | --- |

| JA-100KR | Centrale con comunicatore LAN e modulo radio integrato |
| --- | --- |

| JA-110E | Tastiera bus |
| --- | --- |

| JA-150E | Tastiera radio |
| --- | --- |

| Scelte tecniche sulle centrali KR | Tutte le informazioni saranno evidenziate più avanti |
| --- | --- |

| Innovazione delle centrali JA-101Kxx | Tutte le migliorie applicate alle centrali, saranno evidenziate più avanti |
| --- | --- |

| JB-EXT-TH-R | Termometro per esterno radio (IP53) |
| --- | --- |

| JB-EXT-TH-B | Termometro per esterno bus (IP53) |
| --- | --- |

| JB-TS-PT1000 | Sonda termica universale PT1000 |
| --- | --- |

| F-LINK 1.6.0 | Software di programmazione per installatori JABLOTRON 100 |
| --- | --- |

| J-LINK 1.6.0 | Software di gestione per utenti JABLOTRON 100 |
| --- | --- |

| WEB-LINK 1.6.0 | Software di programmazione per installatori JABLOTRON 100 |
| --- | --- |

Argomentazioni e specifiche di vendita per il WEB

| JA-111ST-A Argomentazioni di vendita e base WEB: | Per la rilevazione del rischio d’incendio all’interno di edifici commerciali o residenziali. Comprende una sirena per la segnalazione dell’allarme incendio, sia dal rilevatore specifico sia da altri rilevatori nel sistema. |
| --- | --- |
| Informazioni WEB aggiuntive: | Se l’alimentazione del rilevatore viene fornita dal bus della centrale, il rilevatore funzionerà come un dispositivo del sistema (EN 54-7; EN 54-5). Se l’alimentazione del rilevatore viene fornita da batterie inserite (3x 1,5 V AA), in caso di interruzione della tensione di alimentazione 12V o della comunicazione con la centrale, il rilevatore continuerà a funzionare come unità autonoma (EN 14604). Il rilevatore indica una situazione pericolosa mediante segnalazione visiva, con lampeggiante e sirena integrati. Il rilevatore è in grado di segnalare acusticamente: un allarme incendio rilevato dallo stesso rilevatore un allarme incendio dal sistema (allarme innescato da un altro rilevatore antincendio) un altro tipo di allarme (per esempio, allarme intrusi) per gli allarmi segnalati dal sistema, è possibile impostare le sezioni per le quali sarà indicato l’allarme Il prodotto contiene due rilevatori separati – un rilevatore di fumo ottico e un rilevatore termico. Il rilevatore di fumo ottico sfrutta il principio della luce diffusa. È alquanto sensibile al particolato presente nel fumo denso. È invece meno sensibile a particelle minute prodotte dalla combustione di liquidi come l’alcool. Pertanto è integrato con un rilevatore di calore in grado di reagire più efficacemente ad eventuali incendi che sprigionano rapidamente calore, anche con quantità di fumo esigue. Il rilevatori antincendio vanno installati da un installatore esperto e munito di valido certificato Jablotron. Il rilevatore non è destinato all’installazione in ambienti industriali. |
| Specifiche tecniche: | Alimentazione 9 – 15 V DC/ 3,5 mA (150 mA durante un allarme) 3x batterie alcaline AA 1,5 V / 2,4 Ah 3x batterie litio FR6 (AA) 1,5 V / 3,0 Ah La batterie non sono comprese nel pacchetto prodotto. il resto è del tutto identico a JA-111ST |

| JA-151ST-A Argomentazioni di vendita e base WEB: | Per la rilevazione del rischio d’incendio all’interno di edifici commerciali o residenziali. Comprende una sirena per la segnalazione dell’allarme incendio, sia dal rilevatore specifico sia da eventuali altri rilevatori nel sistema. |
| --- | --- |
| Informazioni WEB aggiuntive: | Il rilevatore comunica a distanza senza cavo ed è alimentato da batterie (3x 1,5 V AA). Se il rilevatore viene utilizzato senza assegnazione ad alcuna centrale oppure in caso di perdita di comunicazione con la centrale, il rilevatore funzionerà in modalità autonoma (EN 14604). Il rilevatore indica una situazione pericolosa tramite segnalazione visiva, con lampeggiante e sirena integrati. Il rilevatore è in grado di segnalare acusticamente: un allarme incendio rilevato dallo stesso rilevatore un allarme incendio dal sistema (allarme innescato da un altro rilevatore incendi) un altro tipo di allarme (per esempio, allarme intrusi) per gli allarmi segnalati dal sistema, è possibile impostare le sezioni per le quali sarà indicato l’allarme Il prodotto contiene due rilevatori separati – un rilevatore di fumo ottico e un rilevatore termico. Il rilevatore di fumo ottico sfrutta il principio della luce diffusa. È alquanto sensibile al particolato presente nel fumo denso. È invece meno sensibile a particelle minute prodotte dalla combustione di liquidi come l’alcool. Pertanto è integrato con un rilevatore di calore in grado di reagire più efficacemente ad eventuali incendi che sprigionano rapidamente calore, anche con quantità di fumo esigue. I rilevatori antincendio vanno installati da un installatore esperto e munito di valido certificato Jablotron. Il rilevatore non è destinato all’installazione in ambienti industriali. |
| Specifiche tecniche: | Alimentazione 3x batterie alcaline AA 1,5 V / 2,4 Ah 3x batterie litio FR6 (AA) 1,5 V / 3,0 Ah La batterie non sono comprese nel pacchetto prodotto. il resto è del tutto identico a JA-151ST |

| JA-190Y Argomentazioni di vendita e base WEB: | Il modulo comunicatore GSM è progettato per le centrali allarme JA-100K e JA-100KR. Serve da backup ed estensione del comunicatore LAN, che è parte integrante della centrale. Se installato, potenzia l’affidabilità della trasmissione dati a JABLOTRON CLOUD e all’ARC. |
| --- | --- |
| Informazioni WEB aggiuntive: | Il comunicatore rende possibile quanto segue: gestione del sistema mediante menù vocale segnalazione di eventi ad un telefono cellulare (SMS e messaggi vocali) direttamente dalla centrale |
| Specifiche tecniche: | Alimentazione modulo 12 V DC (dalla centrale) Consumo di corrente medio: circa 40 mA (a seconda della forza del segnale GSM) Consumo corrente di picco 750 mA Range di funzionamento per il modulo GSM QUAD-BAND, 850/900/1800/1900MHz Classificazione Classe sicurezza 2 ai sensi di EN 50131-1 +A1 ­+A2, EN 50131-3, EN 50131-10, EN 50136-1, EN 50136-2, ANSI SIA DC-09, T 031 Ambiente II. interno generale Organismo di certificazione Test sicurezza Soddisfa altresì i requisiti di EN 60950-1, ETSI EN 301 489-1, ETSI EN 301 489-7, EN 55022, EN 50130-4, ETSI EN 301 419-1 e EN 301 511 Identificazione chiamante (CLIP) ETSI EN 300 089 Condizioni operative VO-R/1 (CEPT/ECC/DEC/(04)06) |

| PLV-JA111R Argomentazioni di vendita e base WEB: | Custodia in plastica per il modulo radio JA-111R installato dal produttore nella centrale (per es. JA-101KR, JA-106KR, ecc.). È progettato per il montaggio del modulo radio al di fuori della centrale d’allarme. |
| --- | --- |
| Informazioni WEB aggiuntive: | Il prodotto va installato da un installatore esperto e munito di valido certificato Jablotron. |
| Specifiche tecniche: | Dimensioni 43 x 160 x 23 mm Peso 50 g Ambiente II. interno, generale (in conformità con EN 50131-1) Range temperature d’esercizio da -10 °C a +40 °C |

| JA-110Z-D Argomentazioni di vendita e base WEB: | Questo modulo è stato progettato per consentire di avere 8 diramazioni separate del bus JABLOTRON, oppure può essere suddiviso in due rami bus indipendenti tramite disconnessione dei ponticelli. |
| --- | --- |
| Informazioni WEB aggiuntive: | Può essere installato nella scatola di giunzione JA-194PL, PLV-CP-M/L o direttamente nella centrale JA-106K. |
| Specifiche tecniche: | Tensione massima 48 V DC / 60 V DC Corrente massima 2 A |

| JB-150N-HEAD Argomentazioni di vendita e base WEB: | È impiegato per la gestione di valvole dei termosifoni o riscaldamento a pavimento. L’attuatore è un’opzione dei termostati JA-1x0TP e, in associazione a questi ultimi, amplia le capacità del sistema JABLOTRON 100 nel campo della semplice gestione di zone. L’attuatore segue lo stato dell’uscita programmabile selezionata della centrale. |
| --- | --- |
| Informazioni WEB aggiuntive: | All’interno di un edificio è possibile installare fino a 16 attuatori, indipendentemente dalle impostazioni dei singoli termostati. Prima dell’installazione è necessario selezionare il tipo idoneo da adattatore rispetto alla valvola del termosifone. Il produttore fornisce l’attuatore completo di adattatore di base VA 50 per comuni valvole con dimensioni di avvitamento M30 x 1,5. Se necessario, offriamo 4 altri tipi di adattatore: JB-VA16, JB-VA26, JB-VA78 e JB-VA80. L’attuatore valvola è dunque semplicemente attribuito ad un termostato registrato nella centrale. L’insieme dei componenti sopra descritti offre le seguenti funzioni: · Passaggio automatico alla temperatura «economy» · Modalità programmazione settimanale · Possibilità di accesso alla modalità impostazione temperatura manuale · Possibilità di spegnimento, qualora si richieda il mantenimento solo di un livello di temperatura minima all’interno dell’edificio · Soppressione del riscaldamento in caso di finestra aperta · Segnalazione in caso di surriscaldamento o congelamento |
| Specifiche tecniche: | Alimentazione 3 batterie alcaline AA (LR6) 1,5 V / 2,4 Ah La batterie non sono comprese nel pacchetto prodotto. Vita utile tipica 1 anno - stagione riscaldamento (a 10 cicli/giorno) Banda di comunicazione 868,1 MHz, protocollo JABLOTRON Range di comunicazione 300 m (visibilità orizzontale) Dimensioni 185 x 49 mm Peso 105 g Range temperature d’esercizio da 0 °C a +60 °C |

| JB-VA78 Argomentazioni di vendita e base WEB: | Adattatore per la connessione dell’attuatore JB-150N-HEAD ad una valvola del termosifone. Il pacchetto contiene 5 adattatori. |
| --- | --- |
| Informazioni WEB aggiuntive: | Il tipo VA 78 è progettato per il tipo di valvola: Danfoss RA |
| Specifiche tecniche: | Tipo adattatore VA 78 Valvola Danfoss RA |

| JB-VA16 Argomentazioni di vendita e base WEB: | Adattatore per la connessione dell’attuatore JB-150N-HEAD ad una valvola del termosifone. Il pacchetto contiene 5 adattatori. |
| --- | --- |
| Informazioni WEB aggiuntive: | Il tipo VA 16 è progettato per il tipo di valvola: Herz Polytherm KAN-Therm (collettore in ottone) Thermoval Buderus |
| Specifiche tecniche: | Tipo adattatore VA 16 Dimensioni M 28 x 1,5 Valvola Herz, Polytherm, KAN-Therm (collettore in ottone), Thermoval o Buderus |

| JB-VA26 Argomentazioni di vendita e base WEB: | Adattatore per la connessione dell’attuatore JB-150N-HEAD ad una valvola del termosifone. Il pacchetto contiene 5 adattatori. |
| --- | --- |
| Informazioni WEB aggiuntive: | Il tipo VA 26 è progettato per il tipo di valvola: Giacomini Valvola ad angolo Giacomini (H) |
| Specifiche tecniche: | Tipo adattatore VA 26 Valvola Giacomini, Valvola ad angolo Giacomini (H) |

| JB-VA80 Argomentazioni di vendita e base WEB: | Adattatore per la connessione dell’attuatore JB-150N-HEAD ad una valvola del termosifone. Il pacchetto contiene 5 adattatori. |
| --- | --- |
| Informazioni WEB aggiuntive: | Il tipo VA 80 è progettato per il tipo di valvola: Heimeier Herb Onda IVAR Thermoval MNG Schlösser Mair e altri... |
| Specifiche tecniche: | Tipo adattatore VA 80 Dimensioni M 30 x 1,5 Valvole Heimeier, Herb, Onda, IVAR, Thermoval, MNG, Schlösser, Mair e altri |

| JA-100K Argomentazioni di vendita e base WEB: | Figura tra i dispositivi principali del sistema di sicurezza JABLOTRON 100. Si tratta della più piccola centrale per la protezione di appartamenti, case unifamiliari e piccole aziende. È dotata di un comunicatore LAN incorporato. |
| --- | --- |
| Informazioni WEB aggiuntive: | Le impostazioni e i dimensionamenti richiesti per il sistema sono programmati attraverso il software F-Link. La centrale JA-100K offre: ● fino a 32 dispositivi radio o bus ● fino a 32 codici utente ● fino a 4 sezioni ● fino a 4 uscite PG programmabili ● 10 programmi indipendenti ● SMS e segnalazioni vocali dal sistema ad un massimo di 8 utenti ● 5 ARC impostabili ● 5 protocolli per ARC selezionabili La centrale è provvista di comunicatore LAN incorporato che consente la comunicazione e la trasmissione dati ad ARC e JABLOTRON CLOUD, con possibilità di impiego totale dell’applicazione MyJABLOTRON. La centrale comprende: ● 1 morsettiera per connessione bus ● 1 connettore per modulo radio incorporato (JA-111R) La centrale va installata unicamente da un installatore esperto e munito di valido certificato Jablotron. |
| Specifiche tecniche: | Alimentazione della centrale 230 V, 50 Hz, max. 0,1 A, classe protezione II Batteria backup 12 V / 2,6 Ah tempo di caricamento massimo della batteria 72 h consumo continuo massimo da centrale: 400 mA consumo continuo massimo per backup 12 ore (batteria 2,6 Ah) LAN off 125 mA LAN on 85 mA Dimensioni 268 x 225 x 83 mm Unità alimentazione tipo A (EN 50131-6) Frequenza operativa: (con modulo JA-110R) banda ISM 868 MHz Tentativo di trovare il codice Allarme dopo 10 inserimenti di codici errati Cronologia eventi: circa 7 milioni di ultimi eventi, compresa data e orario Classificazione classe sicurezza 2 in base a EN50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3 Ambiente II. interno, generale in conformità con EN 50131-1 Range temperature d’esercizio da -10 a +40 °C Emissioni radio ETSI EN 300220 (modulo R), ETSI EN 301 419-1, EN 301 511 (GSM) EMC EN 50130-4, EN 55022, ETSI EN 301 489-7 Sicurezza EN 60950-1 Condizioni operative ČTÚ VO-R/10/04.2012-7, ČTÚ VO-R1/12.2008-17 |

| JA-100KR Argomentazioni di vendita e base WEB: | Figura tra i dispositivi principali del sistema di sicurezza JABLOTRON 100. Si tratta della più piccola centrale per la protezione di appartamenti, case unifamiliari e piccole aziende. È dotata di un comunicatore LAN incorporato e del modulo radio JA-111R. |
| --- | --- |
| Informazioni WEB aggiuntive: | Le impostazioni e i dimensionamenti richiesti per il sistema sono programmati attraverso il software F-Link. La centrale JA-100K offre: ● fino a 32 dispositivi radiocomandati o bus ● fino a 32 codici utente ● fino a 4 sezioni ● fino a 4 uscite PG programmabili ● 10 programmi indipendenti l’uno dall’altro ● SMS e segnalazioni vocali dal sistema ad un massimo di 8 utenti ● 5 ARC impostabili ● 5 protocolli per ARC selezionabili La centrale è provvista di comunicatore LAN incorporato che consente la comunicazione e la trasmissione dati ad ARC e JABLOTRON CLOUD, con possibilità di impiego totale dell’applicazione MyJABLOTRON. La centrale comprende: ● 1 morsettiera per connessione bus La centrale va installata unicamente da un installatore esperto e munito di valido certificato Jablotron. |
| Specifiche tecniche: | Alimentazione della centrale 230 V, 50 Hz, max. 0,1 A, classe protezione II Batteria backup 12 V / 2,6 Ah tempo di caricamento massimo della batteria 72 h consumo continuo massimo da centrale: 400 mA consumo continuo massimo per backup 12 ore (batteria 2,6 Ah) LAN off: 125 mA LAN on 85 mA Dimensioni 268 x 225 x 83 mm Unità alimentazione tipo A (EN 50131-6) Frequenza operativa: (con modulo JA-110R) banda ISM 868 MHz Tentativo di trovare il codice Allarme dopo 10 inserimenti di codici errati Cronologia eventi: circa 7 milioni di ultimi eventi, compresa data e orario Classificazione classe sicurezza 2 in base a EN50131-1, EN 50131-3, EN 50131-6, EN 50131-5-3 Ambiente II. interno, generale in conformità con EN 50131-1 Range temperature d’esercizio da -10 a +40 °C Emissioni radio ETSI EN 300220 (modulo R), ETSI EN 301 419-1, EN 301 511 (GSM) EMC EN 50130-4, EN 55022, ETSI EN 301 489-7 Sicurezza EN 60950-1 Condizioni operative ČTÚ VO-R/10/04.2012-7, ČTÚ VO-R1/12.2008-17 |

| JA-110E Argomentazioni di vendita e base WEB: | Comprende un display LCD, tasti di comando e lettore RFID. Disponibile in versione bus o radio. Ha a disposizione 4 tasti di funzione per la gestione delle sezioni, uscite PG ed altre funzioni. I tasti di funzione servono anche da indicatori di stato. |
| --- | --- |
| Informazioni WEB aggiuntive: | - Il prodotto comunica mediante bus ed è alimentato da quest’ultimo. - Ha un ingresso filare per la connessione di un contatto magnetico. - La tastiera è indirizzabile ed occupa una sola posizione nel sistema di sicurezza. - Grazie ad un menù di facile utilizzo permette un’agevole gestione, controllo degli utenti e dei rilevatori ed esplorazione della cronologia eventi. |
| Specifiche tecniche: | Alimentazione 9 - 15 V, mediante bus della centrale Consumo modalità backup (al minimo): 30 mA Consumo di corrente per selezione cavo: 110 mA Tipo interconnessione Bus dati – senza condivisione Frequenza RFID 125 kHz Dimensioni 120 x 130 x 30 mm Peso 217 g Range temperature d’esercizio da -10 a +40 °C Umidità d’esercizio media 75% RH Ambiente II. interno, generale in conformità con EN 50131-1 Classificazione classe sicurezza 2 (se impostato in F-Link) ai sensi di EN 50131-1, EN 50131-3 Soddisfa altresì i requisiti di ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI EN 301 489 Condizioni operative ČTÚ n. VO-R/10 (ERC REC 70-03) |

| JA-150E Argomentazioni di vendita e base WEB: | Comprende un display LCD, tasti di comando e lettore RFID. Disponibile in versione bus o radio. Ha a disposizione 4 tasti di funzione per la gestione delle sezioni, uscite PG ed altre funzioni. I tasti di funzione servono anche da indicatori di stato. |
| --- | --- |
| Informazioni WEB aggiuntive: | - Il prodotto è completamente radio ed alimentato a batteria. - Ha un ingresso filare per la connessione di un contatto magnetico. - La tastiera è indirizzabile ed occupa una sola posizione nel sistema di sicurezza. - Grazie ad un menù di facile utilizzo permette un’agevole gestione, controllo degli utenti e dei rilevatori ed esplorazione della cronologia eventi. |
| Specifiche tecniche: | Alimentazione 2 batterie litio CR123A La batterie non sono comprese nella confezione del prodotto. Vita utile tipica della batteria 1 – 2 anni a seconda delle impostazioni Ingresso alimentazione se si utilizza alimentazione esterna 0,5 W Frequenza di comunicazione 868,1 MHz, protocollo JA-100 Range di comunicazione circa 200 m (terreno libero) Frequenza RFID 125 kHz Dimensioni 120 x 130 x 30 mm Peso 217 g Range temperature d’esercizio da -10 a +40 °C Umidità d’esercizio media 75% RH Ambiente II. interno, generale in conformità con EN 50131-1 Classificazione classe sicurezza 2 (se impostato in F-Link) ai sensi di EN 50131-1, EN 50131-3 Soddisfa altresì i requisiti di ETSI EN 300 330, EN 50130-4, EN 55022, EN 60950-1, ETSI EN 301 489 Condizioni operative ČTÚ n. VO-R/10 (ERC REC 70-03) |

| Modifiche apportate alla serie KR Argomentazioni di vendita e base WEB: | Tutti gli equipaggiamenti delle centrali KR sono state innovate, in modo tale che la centrale viene venduta insieme al modulo radio. Il modulo radio è stato modificato da JA-110R a JA-111R. Viene montato di fabbrica e collocato in un apposito alloggiamento nella centrale, senza elemento in plastica. Vale a dire che non è situato nel coperchio anteriore e non occupa spazio rilevante nella centrale. L’innovazione sarà lanciata gradualmente per le versioni individuali (di fabbrica). Se si rende necessario installare il modulo al di fuori della centrale, è possibile rimuovere l’unità elettronica del modulo dall’alloggiamento della centrale e installarla nella custodia in plastica PLV-JA111R. |
| --- | --- |

| Innovazione delle centrali JA-101Kxxx Argomentazioni di vendita e base WEB: | È stata innovata la custodia in plastica di tutte le centrali JA-101Kxx. L’innovazione sarà lanciata gradualmente per le versioni individuali (di fabbrica). Caratteristiche principali dell’innovazione: Miglior attacco batteria Più aperture per l’introduzione dei cavi Posizione più alta per l’unità elettronica e modulo alimentazione - i cavi possono essere fatti passare al di sotto di questi elementi Installazione più agevole (accesso alle viti) Leggero rafforzamento della custodia in plastica Preparazione per i tamper posteriori |
| --- | --- |

| JB-EXT-TH-R Argomentazioni di vendita e base WEB: | Il termometro radio può essere impiegato in ambienti esterni o in spazi con condizioni climatiche esigenti. Nell’applicazione MyJABLOTRON è possibile tracciare grafici delle temperature, effettuare notifiche temperatura o impostare la reazione di uscite PG al raggiungimento di determinate temperature |
| --- | --- |
| Informazioni WEB aggiuntive: | Il termometro è destinato alle centrali del sistema JABLOTRON 100. Misura la temperatura interna, ma può anche essere collegato ad un sensore di temperatura esterna (JB-TS-PT1000) con range compreso tra -50 °C e +200 °C. Il prodotto è fornito con alimentazione mediante due batterie con vita utile totale max. 10 anni. |
| Specifiche tecniche: | Temperatura d’esercizio da -25 °C a +60 °C Umidità d’esercizio 0 % - 100 % Alimentazione 1 o 2 batterie CR123 Tempo operativo con sensore temperatura interna circa 10 anni con due batterie; circa 5 anni con una batteria Tempo operativo con sensore temperatura esterna circa 4 anni con due batterie; circa 2 anni con una batteria Frequenza di comunicazione 868.1 MHz Range di misurazione temperatura per il sensore di temperatura interna da -25 °C a +60 °C Range di misurazione temperatura per il sensore di temperatura esterna da -50 °C a +200 °C Classe protezione ingresso IP 53 |

| JB-EXT-TH-B Argomentazioni di vendita e base WEB: | Il termometro bus può essere impiegato in ambienti esterni o in spazi con condizioni climatiche esigenti. Nell’applicazione MyJABLOTRON è possibile redigere grafici delle temperature, effettuare notifiche temperatura o impostare la reazione di uscite PG al raggiungimento di determinate temperature |
| --- | --- |
| Informazioni WEB aggiuntive: | Il termometro è destinato alle centrali del sistema JABLOTRON 100. Misura la temperatura interna, ma può anche essere collegato ad un sensore di temperatura esterna (JB-TS-PT1000) con range compreso tra -50 °C e +200 °C. |
| Specifiche tecniche: | Temperatura d’esercizio da -40 °C a +60 °C Umidità d’esercizio 0 % - 100 % Alimentazione 12 V dal bus Protocollo di comunicazione JA-100 Range di misurazione temperatura per il sensore di temperatura interna da -40 °C a +60 °C Range di misurazione temperatura per il sensore di temperatura esterna da -50 °C a +200 °C Classe protezione ingresso IP 53 |

| JB-TS-PT1000 Argomentazioni di vendita e base WEB: | Sonda di temperatura con cavo per la misurazione della temperatura di sostanze gassose, liquide e solide secondo un range compreso tra -50 °C e +200 °C. |
| --- | --- |
| Informazioni WEB aggiuntive: | Da utilizzare come sonda di temperatura esterna per i prodotti: · JB-EXT-TH-R · JB-EXT-TH-B |
| Specifiche tecniche: | Range di misurazione da -50 °C a +200 °C Umidità relativa dell’ambiente 10 % - 100 % Pressione atmosferica da 70 a 106 k PA Diametro custodia 4,6 ± 0,1 mm Lunghezza custodia 24 mm Intensità elettrica 500 VAC secondo EN 60730-1 Resistenza di isolamento > 200 MΩ a 500 VDC, 25° ± 3°C Tipo e lunghezza del cavo di alimentazione Silicone, non schermato, 2 x 0,22 mm2; 3m Classe protezione ingresso del sensore IP 68 (h 1m secondo EN 60 529) |

| F-LINK, J-Link, WEB-Link 1.6.0 Argomentazioni di vendita e base WEB: | I programmi di impostazione F-Link, J-Link e WEB-Link sono stati ampliati con la possibilità di supportare prodotti nuovi e aggiornamenti: JA-111ST-A, JA-151ST-A, JB-150N-HEAD, JB-EXT-TH-R, JB-EXT-TH-B. Le versioni aggiornate di questi programmi assicurano anche diverse migliorie e nuove funzioni, per esempio: ● Visualizzazione ampliata dell’attivazione e blocco PG ● Aggiunta di ulteriori informazioni diagnostiche ● Supporto classi ATS per impostazione ARC Ampliamento dei tipi di comunicazione ed altre migliorie di portata minore |
| --- | --- |