# JI-111C IP indendørs-/udendørskamera 2MP - DOME

Videoovervågningskameraer giver brugeren og kontrolcenteret en visuel bekræftelse af årsagen til alarmen og viser, hvad der foregår i bygningen. Enhver hændelse registreres automatisk, så brugeren underrettes, når der sker noget.

## JI-111C IP indendørs-/udendørskamera 2MP - DOME

Det er en stor fordel, at installationen af kameraerne er så enkel, at man kan gøre det selv uden avanceret viden om IT-teknologier. De er fuldt integreret i MyJABLOTRON applikationen og samarbejder med JABLOTRON 100 systemet via skyen. Kunden kan således se alle oplysninger om hans eller hendes lokaler, klart tilgængeligt fra ét sted.

Kameraet optager farvevideoer i HD- eller Full HD-opløsning. I tilfælde af dårlige lysforhold skifter det til natfunktion ved hjælp af IF (infrarød) belysning.

## Kameraets grundlæggende funktioner:

- Videosekvenser

  - Videooptagelse 30 sek. før hændelsen (f.eks. ved alarm eller tilkobling) og 30 sek. efter den.

  - Det viser klart, hvad der forårsagede hændelsen og hvad der skete umiddelbart bagefter.

  - Brugeren kan også anmode om oprettelse fra MyJABLOTRON applikationen.

- Optagelse

  - Kontinuerlig videolagring med valgfri historik (3 eller 7 dage).

  - Brugeren får en komplet historik til rådighed; han eller hun kan til enhver tid tjekke historikken for at finde ud af, hvad der skete i bygning på et bestemt tidspunkt.

- Live-video

  - Den kan startes fra internettet eller fra MyJABLOTRON applikationens mobile versioner.

  - Brugeren kan til enhver tid tjekke, hvad der foregår i bygningen.

Med en normal internetforbindelse tager det ca. 10 sek. at oprette forbindelse til kameraet.

## Tekniske specifikationer

| Strømforsyning | 12 V DC alternativt fra dataforbindelsen PoE 802.3 af (48V) strømforbrug i dagtimerne (i standbytilstand): 200 mA strømforbrug om natten (med IR belysning) 350 mA |
| --- | --- |
| Antal pixels | 2 Mpix |
| Kameraets billedopløsning | 1920*1080 pixels |
| Kameralinse | Dome 2,8 mm (synsvinkel 115°) |
| Linsetype | Mono |
| Sensor | 1/2,8" CMOS |
| Linserotationsindstillinger | 0°-355° |
| Kommunikationsinterface | RJ-45 10M/100M Ethernet |
| IR belysningsvinkel | 70° |
| IR belysningsrækkevidde | max. 30 meter (12x IR LED) |
| Omgivelser | IV. generelt udendørs (ifølge ČSN EN 50131-1 standarden) |
| Driftstemperaturområde Dome | Fra -20 til +55°C, max. luftfugtighed 75% |
| Beskyttelsesgrad | IP67 |
| Dimensioner | 111 x 111 x 82 mm |
| Vægt | 500 g |

# JI-112C IP indendørs-/udendørskamera 2MP - BULLET

Videoovervågningskameraer giver brugeren og kontrolcenteret en visuel bekræftelse af årsagen til alarmen og viser, hvad der foregår i bygningen. Enhver hændelse registreres automatisk, så brugeren underrettes, når der sker noget.

## JI-112C IP indendørs-/udendørskamera 2MP - BULLET

Det er en stor fordel, at installationen af kameraerne er så enkel, at man kan gøre det selv uden avanceret viden om IT-teknologier. De er fuldt integreret i MyJABLOTRON applikationen og samarbejder med JABLOTRON 100 systemet via skyen. Kunden kan således se alle oplysninger om hans eller hendes lokaler, klart tilgængeligt fra ét sted.

Kameraet optager farvevideoer i HD- eller Full HD-opløsning. I tilfælde af dårlige lysforhold skifter det til natfunktion ved hjælp af IF (infrarød) belysning.

## Kameraets grundlæggende funktioner:

- Videosekvenser

  - Videooptagelse 30 sek. før hændelsen (f.eks. ved alarm eller tilkobling) og 30 sek. efter den.

  - Det viser klart, hvad der forårsagede hændelsen og hvad der skete umiddelbart bagefter.

  - Brugeren kan også anmode om oprettelse fra MyJABLOTRON applikationen.

- Optagelse

  - Kontinuerlig videolagring med valgfri historik (3 eller 7 dage).

  - Brugeren får en komplet historik til rådighed; han eller hun kan til enhver tid tjekke historikken for at finde ud af, hvad der skete i bygning på et bestemt tidspunkt.

- Live-video

  - Den kan startes fra internettet eller fra MyJABLOTRON applikationens mobile versioner.

  - Brugeren kan til enhver tid tjekke, hvad der foregår i bygningen.

## Tekniske specifikationer

| Strømforsyning | 12 V DC alternativt fra dataforbindelsen PoE 802.3 af (48V) strømforbrug i dagtimerne (i standbytilstand): 200 mA strømforbrug om natten (med IR belysning) 350 mA |
| --- | --- |
| Antal pixels | 2 Mpix |
| Kameraets billedopløsning | 1920*1080 pixels |
| Kameralinse | Bullet 4 mm (synsvinkel 90°) |
| Linsetype | Mono |
| Sensor | 1/2,8" CMOS |
| Linserotationsindstillinger | 0°-355° |
| Kommunikationsinterface | RJ-45 10M/100M Ethernet |
| IR belysningsvinkel | 70° |
| IR belysningsrækkevidde | max. 50 meter (12x IR LED) |
| Omgivelser | IV. generelt udendørs (ifølge ČSN EN 50131-1 standarden) |
| Driftstemperaturområde Bullet | Fra -20 til +55°C, max. luftfugtighed 75% |
| Beskyttelsesgrad | IP67 |
| Dimensioner | 300 x 90 x 90 mm |
| Vægt | 500 g |