# JI-111C IP innendørs-/utendørskamera 2MP - DOME

Videoverifiseringskameraer gir brukeren og alarmmottakssentralen en visuell bekreftelse på hvorfor alarmen er utløst og viser hva som skjer i bygningen. Enhver hendelse registreres automatisk, slik at brukeren har full oversikt når noe skjer.

## JI-111C IP innendørs-/utendørskamera 2MP - DOME

En stor fordel er at kameraene kan installeres selv uten at man har avansert kunnskap om IT-teknologi. De er fullt integrert i MyJABLOTRON-appen og samarbeider med JABLOTRON 100-systemet via Cloud (skyen). Kunden har dermed all informasjon om sine lokaler tydelig tilgjengelig på ett sted.

Kameraet tar opp videoer i farger i HD- eller full HD-oppløsning. Ved dårlige lysforhold skifter det til nattmodus med bruk av infrarød belysning.

## Kameraets grunnleggende funksjoner:

- Videosekvenser

  - Videoopptak på 30 sek. før hendelsen (f.eks. alarm eller innkobling) og 30 sek. etter hendelsen.

  - Det viser tydelig hva som forårsaket hendelsen og hva som skjedde umiddelbart etterpå.

  - Brukeren kan også be om opprettelse via MyJABLOTRON-appen.

- Foretar opptak

  - Kontinuerlig videolagring med valgfri historie (tre eller syv dager).

  - Full historie er til brukerens disposisjon; han eller hun kan sjekke den når som helst for å finne ut hva som skjedde i bygningen på et bestemt tidspunkt.

- Live-video

  - Den kan startes via MyJABLOTRON-appens nett- eller mobilversjon.

  - Brukeren kan når som helst sjekke hva som foregår i bygningen.

Ved vanlig internettforbindelse tar det ca. 10 sek. å koble til kameraet.

## Tekniske spesifiseringer

| Strømforsyning | 12 V likestrøm alternativt via dataforbindelsen PoE 802.3 af (48 V) strømforbruk på dagtid (i hvilemodus): 200 mA strømforbruk nattestid (med infrarød belysning): 350 mA |
| --- | --- |
| Antall piksler | 2 Mpix |
| Kameraets oppløsning | 1920*1080 poeng |
| Kameralinse | Dome 2,8 mm (115° utsynsvinkel) |
| Linsetype | Mono |
| Sensor | 1/2,8" CMOS |
| Muligheter mht. vridning av linse | 0°- 355° |
| Kommunikasjons-grensesnitt | RJ-45 10M/100M Ethernet |
| IR-belysningsrekkevidde | 70° |
| IR-belysningsrekkevidde | maks. 30 meter (12x infrarød LED-belysning) |
| Miljø | IV. utendørs generelt (i henhold til standarden ČSN EN 50131-1) |
| Driftstemperaturrekkevidde Dome | Fra -20 til +55 °C, maks. 75 % fuktighet |
| Beskyttelsesgrad | IP67 |
| Mål | 111 x 111 x 82 mm |
| Vekt | 500 g |

# JI-112C IP innendørs-/utendørskamera 2MP - BULLET

Videoverifiseringskameraer gir brukeren og kontrollsentralen en visuell bekreftelse på hvorfor alarmen er utløst og viser hva som skjer i bygningen. Enhver hendelse registreres automatisk, slik at brukeren har full oversikt når noe skjer.

## JI-112C IP innendørs-/utendørskamera 2MP - BULLET

En stor fordel er at kameraene kan installeres selv uten at man har avansert kunnskap om IT-teknologi. De er fullt integrert i MyJABLOTRON-appen og samarbeider med JABLOTRON 100-systemet via Cloud (skyen). Kunden har dermed all informasjon om sine lokaler tydelig tilgjengelig på ett sted.

Kameraet tar opp videoer i farger i HD- eller full HD-oppløsning. Ved dårlige lysforhold skifter det til nattmodus med bruk av infrarød belysning.

## Kameraets grunnleggende funksjoner:

- Videosekvenser

  - Videoopptak på 30 sek. før hendelsen (f.eks. alarm eller sikkerhet) og 30 sek. etter hendelsen.

  - Det viser tydelig hva som forårsaket hendelsen og hva som skjedde umiddelbart etterpå.

  - Brukeren kan også be om opprettelse via MyJABLOTRON-appen.

- Opptak

  - Kontinuerlig videolagring med valgfri historie (tre eller syv dager).

  - Full historie er til brukerens disposisjon; han eller hun kan sjekke den når som helst for å finne ut hva som skjedde i bygningen på et bestemt tidspunkt.

- Live-video

  - Den kan startes via MyJABLOTRON-appens nett- eller mobilversjon.

  - Brukeren kan når som helst sjekke hva som foregår i bygningen.

## Tekniske spesifiseringer

| Strømforsyning | 12 V likestrøm alternativt via dataforbindelsen PoE 802.3 af (48 V) strømforbruk på dagtid (i hvilemodus): 200 mA strømforbruk nattestid (med infrarød belysning): 350 mA |
| --- | --- |
| Antall piksler | 2 Mpix |
| Kameraets oppløsning | 1920*1080 poeng |
| Kameralinse | Bullet 4 mm (90° utsynsvinkel) |
| Linsetype | Mono |
| Sensor | 1/2,8" CMOS |
| Muligheter mht. vridning av linse | 0°- 355° |
| Kommunikasjons-grensesnitt | RJ-45 10M/100M Ethernet |
| IR-belysningsrekkevidde | 70° |
| IR-belysningsrekkevidde | maks. 50 meter (12x infrarødt LED-lys) |
| Miljø | IV. utendørs generelt (i henhold til standarden ČSN EN 50131-1) |
| Driftstemperaturrekkevidde Dome | Fra -20 til +55 °C, maks. 75 % fuktighet |
| Beskyttelsesgrad | IP67 |
| Mål | 300 x 90 x 90 mm |
| Vekt | 500 g |