# Внутренняя/внешняя IP камера JI-111C 2MP - DOME

Камеры видеоверификации позволяют пользователю или пульту централизованного наблюдения выполнять визуальное подтверждение причины срабатывания аварийного сигнала и показывают, что происходит на объекте. Если что-то случается, то любое событие автоматически записывается так, чтобы пользователь визуально мог понять что произошло.

## Внутренняя/внешняя IP камера JI-111C 2MP - DOME

Главное преимущество – легкий монтаж камер даже без продвинутых знаний IT- технологий. Они полностью интегрированы в приложение MyJABLOTRON и взаимодействуют с системой JABLOTRON 100 через облако. Поэтому клиент получает всю информацию о своих объектах, которая доступна в одном месте.

Камера производит запись цветных видео в разрешениях HD или Full HD. При плохих условиях освещения камера переключается в ночной режим с инфракрасной подсветкой.

## Основные функции камеры:

- Видеопоследовательности

  - Видеозапись 30 сек. перед событием (например, сигнал тревоги или срабатывание охранной сигнализации) и 30 сек. после этого.

  - Это ясно показывает, что вызвало событие и что случилось сразу же после.

  - Кроме того, пользователь может запросить созданную запись из приложения MyJABLOTRON.

- Запись

  - Непрерывная видеозапись с опциональной историей (3 или 7 дней).

  - Вся история находится в распоряжении пользователя; он в любое время может выяснить, что случилось на объекте в какой-то конкретный момент.

- Видео в режиме реального времени

  - Его можно запустить из WEB или мобильных версий приложения MyJABLOTRON.

  - В любое время пользователь может контролировать, что происходит на объекте

При нормальном Интернет-соединении для подключения к камере необходимо примерно 10 секунд.

## Технические характеристики

| Источник питания | 12 В пост. напряжения также возможно питание PoE 802.3 (48 В) потребление днем (в дежурном режиме): 200 мА потребление ночью (с инфракрасной подсветкой): 350 мА |
| --- | --- |
| Количество пикселей | 2 Мп |
| Разрешение камеры | 1920*1080 точек |
| Объектив камеры | 2,8 мм (угол обзора 115°) |
| Тип объектива | Моно |
| Матрица | 1/2,8" CMOS |
| Настойки объектива | 0°- 355° |
| Интерфейс связи | RJ-45 10M/100M Ethernet |
| Угол ИК подсветки | 70° |
| Дальность ИК подсветки | макс. 30 метров (12x IR LED) |
| Внешняя среда | IV. внешн. общ. (согласно стандарту ČSN EN 50131-1) |
| Диапазон рабочих температур | От -20 до +55 °C, макс. влажность 75 % |
| Класс защиты | IP67 |
| Размеры | 111 x 111 x 82 мм |
| Вес | 500 г |

# Внутренняя/наружная IP камера JI-112C 2MP - BULLET

Камеры видеоверификации позволяют пользователю или пульту централизованного наблюдения выполнять визуальное подтверждение причины срабатывания аварийного сигнала и показывают, что происходит на объекте. Если что-то случается, то любое событие автоматически записывается так, чтобы пользователь визуально мог понять что произошло.

## Внутренняя/наружная IP камера JI-112C 2MP - BULLET

Главное преимущество – легкий монтаж камер даже без продвинутых знаний IT- технологий. Они полностью интегрированы в приложение MyJABLOTRON и взаимодействуют с системой JABLOTRON 100 через облако. Поэтому клиент получает всю информацию о своих объектах, которая доступна в одном месте.

Камера производит запись цветных видео в разрешениях HD или Full HD. При плохих условиях освещения камера переключается в ночной режим с инфракрасной подсветкой.

## Основные функции камеры:

- Видеопоследовательности

  - Видеозапись 30 сек. перед событием (например, сигнал тревоги или срабатывание охранной сигнализации) и 30 сек. после этого.

  - Это ясно показывает, что вызвало событие и что случилось сразу же после.

  - Кроме того, пользователь может запросить созданную запись из приложения MyJABLOTRON.

- Запись

  - Непрерывная видеозапись с опциональной историей (3 или 7 дней).

  - Вся история находится в распоряжении пользователя; он в любое время может выяснить, что случилось на объекте в какой-то конкретный момент.

- Видео в режиме реального времени

  - Его можно запустить из WEB или мобильных версий приложения MyJABLOTRON.

  - В любое время пользователь может контролировать, что происходит на объекте

## При нормальном Интернет-соединении для подключения к камере необходимо примерно 10 секунд.

## Технические характеристики

| Источник питания | 12 В пост. напряжения также возможно питание PoE 802.3 (48 В) потребление днем (в дежурном режиме): 200 мА потребление ночью (с инфракрасной подсветкой): 350 мА |
| --- | --- |
| Количество пикселей | 2 мегапикселей |
| Разрешение камеры | 1920*1080 точек |
| Объектив камеры | 4 мм (угол обзора 90°) |
| Тип объектива | Моно |
| Матрица | 1/2,8" CMOS |
| Настройки объектива | 0°- 355° |
| Интерфейс связи | RJ-45 10M/100M Ethernet |
| Угол ИК подсветки | 70° |
| Дальность ИК подсветки | макс. 50 метров (12x IR LED) |
| Внешняя среда | IV. внешн. общ. (согласно стандарту ČSN EN 50131-1) |
| Диапазон рабочих температур | От -20 до +55 °C, макс. влажность 75 % |
| Класс защиты | IP67 |
| Размеры | 300 x 90 x 90 мм |
| Вес | 500 г |